Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Pieckach realizuje Projekt pn. „Budowa dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych przez Parafię Rzymskokatolicką M.B. Różańcowej w Pieckach” współfinansowany ze środków  RPO Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020 (OŚ PRIORYTETOWA 4 Efektywność Energetyczna , Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych).

Wartość całkowita Projektu : 356 678,61 złotych

Wkład Funduszy Europejskich/dofinansowanie : 243 246,63 złotych

Cele Projektu:

1. Pokrycie minimum 99,17% zapotrzebowania na energię elektryczną Parafii w Pieckach z odnawialnych źródeł energii, poprzez montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 42,90 kW.

2. Zapewnienie 25,60 MWh/rok energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla Budynku Plebanii oraz 2 szt. pomp ciepła do obsługi obiektu, z wykorzystaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 27,06 kWp.

3. Zapewnienie 15,00 MWh/rok energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla Budynku Kościoła i 1 szt. pompy ciepła do obsługi obiektu, z wykorzystaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 15,84 kWp.

4. Redukcja emisji CO2 o minimum 13,20 Mg/rok generowanej przez budynki Parafii w Pieckach dzięki instalacji paneli PV.

5. Obniżenie o minimum 27700,- złotych rocznie sumy kosztów eksploatacji związanych ze zużyciem energii elektrycznej dla budynków Parafii w Pieckach dzięki modernizacji w ramach Projektu.

6. Poprawa warunków użytkowania infrastruktury parafialnej dla liczby 3000 interesariuszy Projektu dzięki przeznaczeniu powstałych w ramach Projektu oszczędności na budowę oraz doposażenie nowej części budynku  Kościoła.

Planowane efekty Projektu:

W wyniku realizacji Projektu zostaną osiągnięte następujące efekty o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i społecznym,

- Produkcja energii elektrycznej w obiektach Parafii pochodzić będzie w 99,17 % z Odnawialnych Źródeł Energii, dzięki zastosowaniu paneli  PV o mocy ogółem 42,90 kW

- W wyniku Projektu nastąpi zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w tym w szczególności dwutlenku węgla o 13,20 Mg/rok

- Nastąpi redukcja emisji szkodliwych substancji i zanieczyszczeń do atmosfery poprzez budowę dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych produkujących „czystą energię”. Wpłynie to pozytywnie na lokalne środowisko naturalne. Redukcja emisji wyniesie:

- Pyłów (w tym PM 10 , PM 2.5) - 0,099 tony/rok

- SO2 - 0,106 tony/rok

- NOx - 0,020 tony/rok

- CO - 0,132 tony/rok

- Obniżone zostaną koszty zakupu energii elektrycznej o minimum 27 700,- złotych rocznie (wartość szacunkowa) , co poprawi stan finansów  Parafii oraz pozwoli przeznaczyć uzyskane oszczędności w wydatkach bieżących na budowę i doposażenie nowej części Kościoła.

- Dzięki wykorzystaniu środków Unii Europejskiej zostanie zrealizowana inwestycja w OZE, która nie byłaby możliwa do przeprowadzenia przez Parafię ze środków własnych.

- Zastosowanie rozwiązań z zakresu TiK (monitoring  instalacji)  zapewni bezpieczeństwo działania instalacji PV, m.in. dzięki zdalnemu sterowaniu będzie możliwa informacja o nieprawidłowościach i awariach instalacji PV oraz zdalna regulacja parametrów systemu energetycznego. W przypadku nieprawidłowości w działaniu systemu użytkownik zostanie poinformowany o możliwych zagrożeniach z tym związanych.

- Infrastruktura parafialna wykorzystywana rocznie przez 3000 interesariuszy Projektu zostanie poddana modernizacji o charakterze proekologicznym.

Harmonogram projektu prezentujący  główne etapy i postęp prac budowlanych:

Po przeprowadzeniu zamówienia publicznego w trybie Konkurencyjność wyłoniono wykonawcę firmę RUBIVA Mateusz Kwade, następnie  w dniu 23.03.2020r. podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia robót w ramach umowy ustalono na dzień 19.05.2020r. Natomiast wydatki niekwalifikowalne w zakresie robót budowlanych (oświetlenie zewnętrzne instalacji z wygrodzeniem terenu, monitoring wizyjny instalacji) po zakupieniu przez Beneficjenta materiałów  zostały zrealizowane „systemem gospodarczym”.

Roboty budowlane, które zostały wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym :

Elementy wspólne 2-mikroinstalacji PV , wymagane do prawidłowego wykonania i zabezpieczenia mikroinstalacji

1. Roboty kablowe - kopanie rowów, układanie kabli, podsypka z piasku, zasypanie kabli

2. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego 2 szt. oprawy typu LED (moc 100 W każda) mikroinstalacji PV wraz z wygrodzeniem terenu o powierzchni 1500 m2

3. Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego instalacji fotowoltaicznej

Naziemna mikroinstalacja PV dla zasilania budynków Plebanii i budynku gospodarczego – ogółem 27,06 kW

1. Montaż paneli fotowoltaicznych (82 szt. x 330 Wat) + przewody + złączki + akcesoria

2. Montaż optymalizerów (41 szt.)

3. Montaż naziemnych konstrukcji pod panele umieszczonych poziomo + akcesoria (1 kpl.)

4. Montaż inwerterów SE25K wraz z tablicą po stronie DC (1 kpl.)

5. Montaż aparatury po stronie AC wraz z montażem układu do pomiaru energii pobranej i oddanej do sieci z rejestracją

parametrów online oraz szafkami kablowymi (1 kpl.)

6. Wykonanie uziemienia paneli fotowoltaicznych (1 kpl.)

7. Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej

8. Wpięcie instalacji do sieci elektroenergetycznej OSD

9. Wykonanie niezbędnych prób i badań (w tym ochrony przeciwporażeniowej)

Naziemna mikroinstalacja PV dla zasilania budynku Kościoła – ogółem 15,84 kW

1. Montaż paneli fotowoltaicznych (48 szt. x 330 Wat) + przewody + złączki + akcesoria

2. Montaż optymalizerów (24 szt.)

3. Montaż naziemnych konstrukcji pod panele umieszczone poziomo + akcesoria (1 kpl.)

4. Montaż inwerterów SE15K wraz z tablicą po stronie DC (1 kpl.)

5. Montaż aparatury po stronie AC wraz z montażem układu do pomiaru energii pobranej i oddanej do sieci z rejestracją

parametrów online oraz szafkami kablowymi (1 kpl.)

6. Wykonanie uziemienia paneli fotowoltaicznych (1 kpl.)

7. Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej

8. Wpięcie instalacji do sieci elektroenergetycznej OSD

9. Wykonanie niezbędnych prób i badań (w tym ochrony przeciwporażeniowej)