| KARTA OCENY TECHNICZNEJ |
| --- |
|  |  |  | Odpowiedź | Punkty |
| 1 | Jednostki pomp ciepła ogrzewające Kościół - dopasowanie mocy pompy ciepła w stosunku do zakładanej mocy łącznej nie mniej niż 57,6 kW do max. 60 kW przy B0W35 (podać moc w kW) |  |  |
| 2 | Jednostka pompy ciepła ogrzewająca Plebanię - dopasowanie mocy pompy ciepła w stosunku do zakładanej mocy łącznej nie mniej niż 21,2 kW max 23 kW przy B0W35 (podać moc w kW) |  |  |
| 3 | Jednostka pomp ciepła ogrzewająca Kościół Jednostka podstawowa zamontowana na zabezpieczonej przed wibracjami płycie głównej, składająca się z minimum: |  |
|  | - dwóch hermetycznych sprężarek typu scroll - odpowiedź tak/nie |  |  |
|  | - pompa ciepła w 2 oddzielnych obudowach jako wiodąca i nadążna tak/nie |  |  |
|  | - elektronicznego zaworu rozprężnego tak/nie |  |  |
|  | - ogranicznika prądu rozruchowego (soft-start) ze zintegrowaną kontrolą faz - tak/nie |  |  |
|  | - wziernika ze wskaźnikiem wilgotności tak/nie |  |  |
|  | - filtra-osuszacza tak/nie |  |  |
| 4 | Jednostka pompy ciepła ogrzewająca Plebanię zamontowana na zabezpieczonej przed wibracjami płycie głównej, składająca się z minimum: |
|  | - jednej hermetycznej sprężarki typu scroll tak/nie |  |  |
|  | - elektronicznego zaworu rozprężnego tak/nie |  |  |
|  | - ogranicznika prądu rozruchowego (soft-start) ze zintegrowaną kontrolą faz - tak/nie |  |  |  |
|  | - wziernika ze wskaźnikiem wilgotności tak/nie |  |  |
|  | - filtra-osuszacza tak/nie |  |  |
| 5 | Jednostka pompy ciepła ogrzewająca Kościół- Pobór mocy elektrycznej , w punkcie B0/W35 wg EN 14511 (podać moc w kW) |  |  |
| 6 | Jednostka pompy ciepła ogrzewająca Plebanię Pobór mocy elektrycznej , w punkcie B0/W35 wg EN 14511 (podać moc w kW) |  |  |
| 7 | Jednostka pompy ciepła ogrzewająca Kościół Współczynnik COP |  |  |
| 8 | Jednostka pompy ciepła ogrzewająca Plebanię Współczynnik COP |  |  |
| 9 | Jednostka pompy ciepła ogrzewająca Kościół - Prąd rozruchowy na 1 sprężarkę (podać w A) |  |  |
| 10 | Jednostka pompy ciepła ogrzewająca Plebanię - Prąd rozruchowy na 1 sprężarkę (podać w A) |  |  |
| 11 | Jednostka pompy ciepła ogrzewająca Kościół - Moc akustyczna wg EN 12102 dB(A) |  |  |
| 12 | Jednostka pompy ciepła ogrzewająca Plebanię - Moc akustyczna wg EN 12102 dB(A) |  |  |
| 13 | Jednostka pompy ciepła ogrzewająca Kościół- Maksymalna robocza temperatura pracy pompy ciepła (podać w °C) |  |  |
| 14 | Jednostka pompy ciepła ogrzewająca Plebanię- Maksymalna robocza temperatura pracy pompy ciepła (podać w °C) |  |  |
| 16 | Stacja uzdatniania wody grzewczej tak/nie |  |  |
| 17 | Studnia zbiorcza dolnego źródła wyposażona w zawory równoważące do regulacji przepływu przy pomocy urządzenia elektronicznego z oprogramowaniem do równoważenia instalacji. tak/nie |  |  |
|  | studnia zbiorcza wykonana z polietylenu o płaskich ściankach roboczych z przejściami szczelnymi wykonanymi za pomocą otworowania i umieszczenia w otworze uszczelki wargowej. tak/nie |  |  |
|  | w studni nad rozdzielaczami zamontowane na stałe poprzeczki dla ułatwienia wchodzenia i obsługi regulacyjnej zaworów równoważących. tak/nie |  |  |
|  | armatura odcinająca w studniach wykonana w technologii PVC z uszczelnieniami EPDM. tak/nie |  |  |
| 18 | Stosunek wydajności (PR) instalacji PV oferowanej przez Wykonawcę wynosi (mierzony w procentach, wymagany nie mniej niż 85,8%): |  |  |
| 19 | Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne oraz inwerter instalacji fotowoltaicznej (wymagany minimum 5 lat) |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………………………